G4 SMD WW DC

| Merk LED | Epistar Taiwan |
| --- | --- |
| Kleur | Warm wit (3000K) |
| Dimbaar | Semi |
| Type LED | SMD |
| IP waarde | IP20 |
| Wattage | 1.5W |
| Hoek licht | 360º |
| Equivalent lichtopbrengst | 5 Watt |
| Levensduur | > 35.000 uren |
| Afmetingen | Ø 10*38 |
| Type socket | G4 |
| Spanning | 12V dc |
| Keuringen | CE, Rohs, SAA |
| Ar/IRC waarde | ≥85 |
| Lichtsterkte lumens | 110Lm |
| Ref. | 5487912001045 |
| Materie behuizing | Aluminium thermo silicone |
| Hoeveelheid LED | 24 |
| Gewicht | 23g |